## Slide 1: Estrategias para simulador

## Slide 2: Que hace el simulador
Nos da el control para que procesemos información, ejecutemos programa y dispongamos las salidas que son básicamente:
  Velocidad de cada rueda
  Información de que detectamos víctima (indicando tipo, viva, muerta herida)
  Información que terminamos partida

## Slide 3: Que debería hacer nuestro programa?
Bucle principal que:
    Lee sensores.
    Registra posición y otros datos para disparar alarmas. (ubicación, alarmas, etc).
    Analiza movimientos posibles de largo plazo (estrategias de recorrido de laberinto).
    Decide movimiento
      Adelante una casilla.
      Derecha una casilla
      Izquierda una casilla
      Retroceso una casilla
      Esquivar pozo.
      Acercarse a víctima con cámara.
      Acercarse a víctima con sensor térmico.
      Volver a cheqpoint inicial.

## Slide 4: Leer sensores
Leer sensores debería leer y procesar información de sensores como ser:
  Sensores de distancia. (detectar obstáculos y registrarlos en mapa).
  Sensores de calor.
  Cámara (procesar imagen, detectar víctimas y ver si se puede detactar obstáculos y paredes).
  Sensores de color del piso, detectar pozos y bancos de arena.
  GPS – detectar posición. MUY IMPORTANTE. Para ubicar lecturas de sensores en mapa.
  Sensores de rotación de ruedas. MUY IMPORTANTES. Porque procesando sus lecturas puedo establecer la posición y orientación de mi robot.

## Slide 5: Registrar datos de sensores
Hay que procesar y almacenar TODA LA INFORMACIÓN. En lo posible valores YA PROCESADOS. Para poder utilizarlos a futuro.
Lo más simple sería tomar decisiones y movernos a lo loco derecho hasta chocar con pared y allí aplicar algoritmo mano derecha o mano izquierda. Pero no es lo óptimo, primero porque no alcanzamos islas dentro del mapa y segundo porque no aprovechamos toda la información para ir a los lugares no explorados. Lo ideal es movernos y registrar lo que conocemos para tomarlo como base para futuros movimientos para tratar de no pasar 2 veces por el mismo lugar. Registrar objetos, paredes y víctimas. No informar 2 veces las mismas víctimas. No repasar lugares ya conocidos. Ir rápido al lugar de salida cuando se acaba el tiempo.

## Slide 6: Registrar datos de sensores
Después de procesar datos de sensores tenemos que almacenar la información en una estructura de memoria adecuada.
  Mapa de lugares conocidos.
  Mapa de objetos detectados (paredes, cilindros, chequpoint, etc).
  Mapa de víctimas detectadas.
  Debería poder luego conocer si hay salidas no exploradas posibles.

## Slide 7: Alarmas de corto plazo
Pozo detectado.
Victima detectada dentro de casilla con cámara.
Víctima detectada dentro de zona cercana con sensor térmico.
Víctima detectada a 1 casilla de distancia.
Banco arena detectado.
Check Point Inicial detectado.
Check Point lejano detectado.

## Slide 8: Desafíos importantes:
Ubicar donde está el robot en el mapa.
Ubicar hacia donde mira el robot en el mapa.
Establecer la escala del mapa más conveniente (en esta estapa vamos por casillas grandes). Para marcar paredes completas o no paredes. Etc.
Procesar imágenes para detectar víctimas y ver si podemos detectar objetos también.
Estrategia de movimientos y planificación de largo plazo.

## Slide 9: Establecer prioridades de movimientos
0) Si tengo víctima al alcance para informar INFORMAR VICTIMA
1) si me estoy por caer en pozo esquivarlo.
2) Si estoy al final con tiempo de descuento ir hacia entrada.
3) Si tengo víctima detectada cerca. Ir hacia ella.
4) Si estoy por chocar con pared cambiar de rumbo?